Leistungsverzeichnis   2007    PREFA AUSSCHREIBUNG

----------------------------------------------------------------------------------

Leistungsverzeichnis	01    PREFA Dacheindeckung

Bauvorhaben

Bauherr

Tel.

FAX

Planverfasser

Tel.

FAX

Bauleitung

Tel.

FAX

----------------------------------------------------------------------------------

Währung	EUR

Mehrwertsteuer	19 %

----------------------------------------------------------------------------------

Wir bitten um Rücksendung der Unterlagen auch wenn Sie an einer  Ausführung nicht interessiert sind. Die Ausschreibungsunterlagen können auf Wunsch auch auf Diskette im GAEB Austauschformat (DA81, DA83)  geliefert werden.

----------------------------------------------------------------------------------

Gesamsumme Brutto EUR

...................................	...................................

( Vor der Prüfung )	( Nach der Prüfung )

Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und

geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden.

...................................	...................................

( Ort und Datum )	( Unterschrift und Stempel )

Leistungsverzeichnis   2007    PREFA AUSSCHREIBUNG

----------------------------------------------------------------------------------

01    LV    PREFA Dacheindeckung

01.05    Titel    FALZONAL

----------------------------------------------------------------------------------

Allgemeine Vorbemerkungen

Musterausschreibung

Massen sind vor Ort zu prüfen!

Folgende Unterlagen

liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

- ...................................................

- ...................................................

- ...................................................

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand	der uns zur Verfügung gestellten Mengenangaben (verbal oder als Dach-/Fassadenskizzen) nach den zur Zeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik, erstellt.

Die Positionen sind auf Durchführbarkeit vom Bieter zu	prüfen, die Massen sind am Objekt auf Richtigkeit zu	kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.

Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe	wird dringend angeraten.

Die Firma PREFA übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keinerlei Garantie. Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine Ausschreibungszuarbeit, die dem Architekten als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.

01.05.0010 	Trennschicht für Dachflächen

Liefern und Montieren einer horizontalen

Trennschicht zwischen Metalleindeckung

und bauseitig vorhandener Rauhspundscha-

lung, mind. 24 mm, als Schutz gegen al-

kalische, kupfer- und salzhaltige Holz-

schutzmittel sowie zur Verbesserung der

Gleitfähigkeit und des Schallschutzes.

Bestehend aus:

Stoßüberdeckung der Nähte 80-100 mm.

Die Stöße sind mit angerillten Edelstahl Breitkopfstiften 3/28mm gleitfähig zu befestigen.

0,000 m² 	EP ..............     GP ..............

01.05.0020 	Dampfsperre

Liefern und Montieren einer vollflächig

aufliegenden Dampfsperre bei unbelüfteten

Metalldächern unterhalb der Wärmedämmung.

Sd-Wert nach DIN 4108 Teil 3

Die Dampfsperre ist in allen Bereichen

der Dachkonstruktion absolut dicht und

fachgerecht zu verlegen.

0,000 m² 	EP ..............     GP ..............

01.05.0030 	Doppelstehfalzdeckung aus FALZONAL®

Dacheindeckung aus FALZONAL®

liefern und montieren.

Allgemeine Gestaltung und Dachform:	...................
(Satteldach / Pultdach / Walmdach / Kuppeldach / Shed-Dach / Tonnendach)

Dachneigung: 	_____° _____%

Einfachstehfalz:

Mindestdachneigung:	> 45°

Winkelstehfalz:

Mindestdachneigung:	> 25° (normal beanspruchte Gegend)

> 35° (schneereiche Gegend)

Doppelstehfalz:

Mindestdachneigung:	> 7°

>= 3° bis < 7° mit Dichtband/Falzgel

Legierung:	C4S (AlMn1Mg0,5 nach DIN EN 573)

Festigkeit:	H41, 1/8 hart

Bandbreite:	600 mm (Standardbreite)

Bleche:	bis 1.200 mm Breite

Materialdicke:	0,7 mm

Oberfläche:	PVdF-Beschichtungssystem im

Coil-Coating-Verfahren

(Kynar 500 80/20)

Lackschichtdicke:

Sichtseite:	ca.25 µm

Rückseite:	ca. 3 µm

Sichtseite mit UV-beständiger, abziehbarer

Schutzfolie, Randbereich rechts und links

4 cm frei, Rückseite mit aufgedruckter

Identifikationsnummer und Pfeil in Beschich- tungsrichtung.

Glanzgrad:	ca. 20 Einheiten

nach Meßsystem Gardner

Meßwinkel 60°

40 Einheiten bei Metallic-Farbtönen

Farbton:	nach gültiger FALZONAL®-Farbkarte

Farbnummer:	________	Farbname:	__________

Farbnummer:	________	Farbname:	__________

Farbnummer:	________	Farbname:	__________

Qualitätskontrolle: 	nach den europäischen Richtlinien

DIN, ASTM, BS und ECCA

0,000 m² 	EP ..............     GP ..............

01.05.0040 	Deutsche Leistendeckung aus FALZONAL®

Dacheindeckung aus FALZONAL®

in Deutscher Leistendeckung

liefern und montieren

Legierung:	C4S (AlMn1Mg0,5 nach DIN EN 573)

Festigkeit:	H41, 1/8 hart

Bandbreite:	600 mm (Standardbreite)

Bleche:	bis 1.200 mm Breite

Materialdicke:	0,7 mm

Oberfläche:	PVdF-Beschichtungssystem im

Coil - Coating-Verfahren

(Kynar 500 80/20)

Lackschichtdicke:

Sichtseite:	ca.25 µm

Rückseite:	ca. 3 µm

Sichtseite mit UV-beständiger, abziehbarer

Schutzfolie, Randbereich rechts und links

4 cm frei, Rückseite mit aufgedruckter

Identifikationsnummer und Pfeil in Beschich- tungsrichtung.

Glanzgrad: 	ca. 20 Einheiten

nach Meßsystem Gardner

Meßwinkel 60°

40 Einheiten bei Metallic-Farbtönen

Farbton:	________

nach gültiger FALZONAL®-Farbkarte

Farbnummer:	________	Farbname:	__________

Farbnummer:	________	Farbname:	__________

Farbnummer:	________	Farbname:	__________

Qualitätskontrolle:

nach den europäischen Richtlinien

DIN, ASTM, BS und ECCA

Falzart:	Leistenfalz mit Holzleiste

mind. 40x40mm

Ausführungsart der Leistendeckung:

Deutsches System

0,000 m² 	EP ..............     GP ..............

01.05.0050 	Scharen mit AL-Nietbefestigung

Befestigung der Scharen mit:

Edelstahl - Schiebehaften, 0,4 mm dick,

Fixierung mit Edelstahl - Festhaften,

0,4 mm dick

Befestigung der Haften:

Aluminium-Bechernieten, mind. D= 4,8 mm

0,000 m² 	EP ..............     GP ..............

01.05.0060 	Scharen mit ST-Nietbefestigung

Befestigung der Scharen mit:

Edelstahl - Schiebehaften, 0,4 mm dick,

Fixierung mit Edelstahl - Festhaften,

0,4 mm dick

Befestigung der Haften:

Edelstahl-Bechernieten, mind. D 4,8 mm

0,000 m² 	EP ..............     GP ..............

01.05.0070 	Scharen mit Nagelbefestigung

Befestigung der Scharen mit:

Edelstahl - Schiebehaften, 0,4 mm dick,

Fixierung mit Edelstahl - Festhaften,

0,4 mm dick

Befestigung der Haften:

gerauhte Edelstahl-Nägel,

2,8 x 25 mm

0,000 m² 	EP ..............     GP ..............

01.05.0080 	Scharen mit Schraubbefestigung

Befestigung der Scharen mit:

Edelstahl - Schiebehaften, 0,4 mm dick,

Fixierung mit Edelstahl - Festhaften,

0,4 mm dick

Befestigung der Haften:

Edelstahl-Senkkopfschrauben,

4 x 25 mm

0,000 m² 	EP ..............     GP ..............

01.05.0090 	Traufeinhangbleche

Traufeinhangblechen aus FALZONAL®

liefern und montieren.

Blechdicke:	0,7	mm

Zuschnitt:	_____	mm

Abkantungen:	_____	Stück/m

Die einzelnen Traufeinhangbleche

überlappen lose um 20 bis 30 mm bzw.

werden bis auf 3 bis 4 mm Abstand

aneinander geschoben.

Die Befestigung auf den Traufbohlen

erfolgt mit gerauhten Edelstahlnägeln,

2,5 x 25 mm, bzw. Edelstahlschrauben

4 x 25 mm, versetzt im Abstand von

ca. 100 mm.

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

01.05.0100 	Vogelschutzgitter zur Belüftung

Liefern und Montieren von Vogelschutzgitter

zur Belüftung und als Insekten- bzw. Vogelschutz,

für belüftete Dachkonstruktionen

Materialstärke:	0,70	mm

Zuschnitt:	125	mm

Länge:	2000	mm

Lochung:	5,0	mm

inkl.  entsprechendem Befestigungsmaterial

0,000 lfm 	EP ..............     GP ..............

01.05.0110 	Ortgangbleche

Ortgangbleche aus FALZONAL®.

liefern und montieren.

Blechdicke:	0,7	mm

Zuschnitt:	_____	mm

Kantungen:	_____	Stück/m

Sturmsicherungsblech aus Aluminiumblechen

Blechdicke:	1,0	mm

Zuschnitt:	_____	mm

Kantungen:	_____	Stück/m

Lochblech aus Aluminiumblechen

Blechdicke:	0,7	mm

Zuschnitt:	_____	mm

Kantungen:	_____	Stück/m

Freier Querschnitt:	mind. 40	%

Lochdurchmesser:	4	mm

Befestigung der Lochbleche auf der

Unterkonstruktion. Abstand der Loch-

bleche im Stoßbereich 3 mm, oder 10 mm

bis 15 mm überlappen.

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

01.05.0120 	Attika-Mauerabdeckung

Attika-Mauerabdeckung

Liefern und Montieren von Attika -

Mauerabdeckungen aus FALZONAL®,

durchlaufend mit seitlichen Umkantungen

an den Tropfkanten

Blechdicke:	0,7	mm

Zuschnitt:	_____	mm

Abkantungen:	_____	Stück/m

Einschließlich der erforderlichen

Schiebenähte und Dehnungsausgleicher

sowie der Haftstreifen an den Seiten der

Umkantungen zur Tropfkante.

Blechdicke:	mind. 1,2	mm

Zuschnitt:	_____	mm

Abkantungen:	_____	Stück/m

Länge:	_____	mm

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

01.05.0130 	Gefällesprung, belüftet

Belüftete Gefällesprüngen aus FALZONAL®

mit aufgestellter Aufkantung

(Bündnerfalz) und Rückkantung

- Aufstellhöhe:	mind. 150	mm

- Rückkantung:	mind. 20	mm

Belüftungsbleche aus Aluminiumblech

- Lochdurchmesser 4 mm, eingehangen

- Blechdicke:	0,7	mm

- Zuschnitt:	ca. 150	mm

- Abkantungen:	3	Stück

- Freier Querschnitt:	mind. 40	%

Sturmsicherungsblech aus Aluminium

- Blechdicke:	0,7	mm

- Zuschnitt:	ca. 450	mm

- Abkantungen:	3	Stück einschl.Verfalzung

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

01.05.0140 	Gefällesprung, unbelüftet

Gefällesprünge aus FALZONAL®

mit aufgestellter Aufkantung

(Bündnerfalz) und Rückkantung

Aufstellhöhe:	mind. 150	mm

Rückkantung:	mind. 20	mm

Sturmsicherungsblech aus Aluminium

- Blechdicke:	0,7	mm

- Zuschnitt:	ca. 450	mm

- Abkantungen:	3	Stück einschl. Verfalzung

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

01.05.0150 	Pultdachfirsthauben

Pultdachfirsthauben aus FALZONAL®

zur Entlüftung, mit aufgestellter Kantung

liefern und montieren

Aufstellhöhe:	mind.150	mm

Rückkantung:	ca. 20	mm

Sturmsicherungsblech aus

Novelis Aluminium

Blechdicke:	1,0 bis 1,5	mm

Zuschnitt:	300	mm

Abkantungen:	2	Stück

Abdeckhaube aus FALZONAL®

Blechdicke: 	0,7	mm

Zuschnitt:	_____	mm

Abkantungen:	_____	Stück/m

Belüftungsblech aus Aluminiumblech,

Lochdurchmesser 5 mm, eingehangen,

freier Lüftungsquerschnitt mind. 40 %

Blechdicke: 	0,8	mm

Zuschnitt:	_____	mm

Abkantungen:	_____	Stück/m

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

01.05.0160 	Firstentlüftungshauben

Firstentlüftungshauben aus FALZONAL® mit

aufgestellter Aufkantung (Bündnerfalz).

liefern und montieren.

Aufstellhöhe:	mind. 150	mm

Rückkantung:	ca. 20	mm

treibwassersicher

Abstand zur senkrechten Schalung mind.

15 mm, je nach Scharenlänge

Firstabdeckblech

Blechdicke:	0,7	mm

Zuschnitt:	540	mm

Abkantungen:	5	Stück

Länge:	 3,0	m

Die Firstabdeckbleche werden miteinander

verfalzt, Überlappungen mind. 20 mm,

Schiebenähte zur Aufnahme der

Wärmeausdehnung, alle 6 m.

Haltebügel

Edelstahl:	5 x 40	mm

Länge:	750	mm

Abkantungen:	6	Stück

Halteblech

Blechdicke:	1,0 bis 1,5	mm

Zuschnitt:	420	mm

Abkantungen:	3	Stück

Die Haltebleche werden mit

Edelstahlblindnieten, Durchmesser 4 mm,

auf den Haltebügeln befestigt.

Lüftungslochbleche aus Aluminiumblech

Lochdurchmesser 4 mm

Freier Querschnitt mind.	40	%

Zuschnitt:	120	mm

Abkantungen:	4	Stück

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

01.05.0170 	Firstausbildungen, unbelüftet

Firstausbildungen (ohne Lüftung) mit

Schiebefalz aus FALZONAL® mit

aufgestellter Aufkantung und Rückkantung

(Bündnerfalz),  liefern und montieren.

Aufstellhöhe:	mind. 150	mm

Rückkantung:	20	mm

Haltebleche

Blechdicke:	1,0 bis 1,5	mm

Abkantungen:	_____	Stück/m

Länge:	_____	mm

Abdeckung der Firstausbildung

Blechdicke:	0,7	mm

Zuschnitt:	_____	mm

Kantungen:	_____	Stück/m

Länge:	 _____	mm

Die Abdeckleiste ist in die Rückkantung

der aufgestellten Schare einzuhängen,

einschl. der Schiebenähte, Ecken und

Endstücke.

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

01.05.0180 	Gratausbildungen als Doppelstehfalz

Gratausbildungen als Doppelstehfalz

mit stehender Falzeinführung

aus FALZONAL® liefern und montieren.

Die versetzt einlaufenden Dachfalze

werden ausgeklinkt, um eine

Materialaufdickung zu vermeiden.

Höhe des fertigen Gratfalzes ca. 40 mm.

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

01.05.0190 	Gratausbildung als Leiste

Gratausbildung als Leiste

(um Dehnungen aufzunehmen)

mit stehender Falzeinführung der beiden

Dachflächen aus FALZONAL® incl.

Leistenabdeckung sowie Haltebleche.

Die gleich ankommenden Scharen werden

um 40 mm aufgestellt und um 20 mm

rückgekantet. Die Abdeckung mit einem

Zuschnitt von ca. 200 mm und 2 Kantungen

wird je in die Rückkantung eingehängt.

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

01.05.0200 	Kehle mit Einfachfalz Kehlneigung >25°

Kehlbleche aus FALZONAL® mit Einfachfalz

bei Kehlneigung > 25° (46,6 %)

liefern und montieren.

Blechdicke: 	0,7	mm

Zuschnitt:	_____	mm

Abkantungen:	_____	Stück/m

Auf die Unterkonstruktion werden

Einhanghaften (im oberen Bereich als

Festpunkt gegen Abrutschen) mit

- gerillten Edelstahlnägeln,

2,5 x 25 mm

alternativ mit

- Senkkopfschrauben aus Edelstahl,

4 x 25 mm befestigt.

Am Traufpunkt wird die Schare in

Dachneigung zurückgekantet und in das

Kehlblech eingehängt.

Überdeckung mind. 20 mm einschließlich

der Ecken, Endeinfassungen und

Ausgleichelemente (Längenausdehnung).

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

01.05.0210 	Kehle mit Zusatzfalz, Kehlneigung > 10°

Kehlbleche mit Zusatzfalz aus FALZONAL®

bei Kehlneigung > 10° (17,6%)

liefern und montieren.

Blechdicke: 	0,7	mm

Zuschnitt:	_____	mm

Abkantungen:	_____	Stück/m

Auf die Unterkonstruktion werden

Einhanghaften (im oberen Bereich als

Festpunkt gegen Abrutschen) mit

gerillten Edelstahlnägeln, 2,5 x 25 mm

alternativ mit

Senkkopfschrauben aus Edelstahl,

4 x 25 mm befestigt.

Durchgehende Zusatzhafte (beidseitigt)

Blechdicke: 	0,7	mm

Zuschnitt:	_____	mm

Abkantungen:	_____	Stück/m

Am Traufpunkt wird die Schare in Dach-

neigung zurückgekantet und in die durch-

gehenden Zusatzhaften eingehängt.

Überdeckung mind. 20 mm, einschließlich

der Ecken, Endeinfassungen und Aus-

gleichelemente (Längenausdehnung).

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

01.05.0220 	Kehle mit Falzen,  Kehlneigung > 7°

Kehlausbildungen aus FALZONAL®

mit Falzen bei Kehlneigung > 7° (12,3%)

liefern und montieren.

Die Einfalzung erfolgt beidseitig mit

doppelten, stehenden Kehlfalz in die

Dachscharen.

Die Kehllänge ist auf 5 m zu begrenzen

(Thermische Ausdehnung ist zu beachten)

Kehlblech

Blechdicke: 	0,7	mm

Zuschnitt:	_____	mm

Abkantungen:	_____	Stück/m

Am Traufpunkt wird die Schare in Dach-

neigung zurückgekantet und in den

durchgehenden Einhangstreifen befestigt.

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

01.05.0230 	Kehle, vertieft, Kehlneigung > 3°

Kehlausbildung aus FALZONAL®

vertiefte Kehlrinne bei Kehlneigung > 3°

(5,2%) liefern und montieren

Blechdicke: 	0,7	mm

Zuschnitt:	_____	mm

Abkantungen:	_____	Stück/m

einschließlich der Dehnungsausgleich-

elemente und Endkappen.

Die Unterkonstruktion wird im Bereich

der Kehlrinne tiefergelegt. An beiden

Seiten werden Einhangbleche

Blechdicke: 	0,7	mm

Zuschnitt:	_____	mm

Abkantungen:	_____	Stück/m

lose überlappt ca. 20 bis 30 mm dem

Wasserlauf folgend. Die Befestigung auf

der Schalung erfolgt mit gerillten

Edelstahlnägeln, 2,5 x 25 mm, bzw. mit

Edelstahlschrauben 4 x 25 versetzt im

Abstand von ca. 100 mm.

Am Traufpunkt wird die Schare in Dach-

neigung zurückgekantet und in den durch-

gehenden Einhangblechen befestigt.

Überdeckung mind. 20 mm.

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

01.05.0240 	Wandanschluß, unbelüftet

Wandanschlüsse aus FALZONAL®

liefern und montieren.

Die Schare wird im Bereich des

Wandanschlusses um mind. 150 mm

aufgekantet und am oberen Ende um 20 mm

zurückgekantet. Am oberen Wandanschluss

wird eine Kappleiste montiert.

Kappleiste

Blechdicke:	0,7	mm

Zuschnitt:	ca. 200	mm

Abkantungen:	ca. 6	Stück

Länge:	_____	mm

Auf bauseitigen Untergrund befestigen

und dauerelastisch im oberen Anschluss

der Wand versiegeln.

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

01.05.0250 	Einfassungen, gefalzt,  für Lüftungsrohre, Antennen, etc.

Einfassungen, gefalzt

für Lüftungsrohre, Antennen, etc.

im Dachbereich

Einfassungen gefalzt mit Abdeckung

für Lüftungsrohre, Antennen etc.

aus FALZONAL® liefern und montieren

Blechdicke: 	0,7	mm

Länge:	_____	mm

Breite: 	_____	mm

Höhe: 	_____	mm (mind. 150 mm)

Aus den FALZONAL® -Scharen der

Dacheindeckung werden die Durchdringungen

umlaufend entsprechend ausgeschnitten und

anschließend geschweift.

Der nach innen gebördelte Umschlag

der FALZONAL®-Einfassungen

wird dann mit der Schare einfach

verfalzt und nach unten flachanliegend

(evtl. mit Dichtbandeinlage) eingefalzt.

Die Einfassung besteht aus einem Zylinder, mind. 100 mm lang, und einem Kegelstumpf, mind. 150 mm lang.

0,000 Stk 	EP ..............     GP ..............

01.05.0260 	Lichtkuppeln, Dachausstiege, Kamine

Lichtkuppeleinfassungen, Dachausstiege,

Kamine und Lüftungseinfassungen etc.

aus FALZONAL® liefern und montieren

Blechdicke: 	0,7	mm

Breite: 	_____	mm

Höhe:	_____	mm (mind. 150 mm)

Die Dacheindeckung ist im Bereich der

Öffnung auszusparen. Die Wandungen sind

durch zus. eingefalzte Seitenteile sowie

Kehl- und / oder Brustteile anzupassen.

Die Querfalze sind in Wasserlaufrichtung

umzulegen und mit dem Scharenfalz

doppelt zu verfalzen.

0,000 Stk 	EP ..............     GP ..............

01.05.0270 	Schneefangsysteme

Schneefangsysteme aus Aluminium

einschl. Klemmlaschen zur

Befestigung am Doppelstehfalz

liefern und montieren.

Hersteller:	________

Farbton:	________

Farbnummer:	________	Farbname:	__________

Farbnummer:	________	Farbname:	__________

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

01.05.0280 	Wandbekleidung aus FALZONAL® in Winkelstehfalz

Wandbekleidung aus FALZONAL®

in Winkelstehfalz

liefern und montieren.

Legierung:	C4S (AlMn1Mg0,5 nach DIN EN 573)

Festigkeit:	H41, 1/8 hart

Bandbreite:	600 mm (Standardbreite)

Bleche:	bis 1.200 mm Breite

Materialdicke:	0,7 mm

Oberfläche:	PVdF-Beschichtungssystem

im Coil-Coating-Verfahren

(Kynar 500 80/20)

Lackschichtdicke:

Sichtseite:	 ca.25 µm

Rückseite:	 ca.  3 µm

Sichtseite mit UV-beständiger, abziehbarer

Schutzfolie, Randbereich rechts und links

4 cm frei, Rückseite mit aufgedruckter

Identifikationsnummer und Pfeil in Beschich- tungsrichtung.

Glanzgrad: 	ca. 20 Einheiten

nach Meßsystem Gardner

Meßwinkel 60°

40 Einheiten bei Metallic-Farbtönen

Farbton: 	nach gültiger FALZONAL®-Farbkarte

Farbnummer:________ Farbname: __________

Farbnummer:________ Farbname: __________

Farbnummer:________ Farbname: __________

Qualitätskontrolle: 	nach den europäischen Richtlinien 	 	DIN, ASTM, BS und ECCA

0,000 m² 	EP ..............     GP ..............

01.05.0290 	Einhangblech an Fassadenknickpunkt

Liefern und Montieren von Einhangblechen

im Bereich des Fassadenknickpunktes

(Dach-Wand) aus FALZONAL®

Blechdicke: 	0,7	mm

Zuschnitt:	_____	mm

Abkantungen:	2	Stück/m

Länge:	_____	mm

Die Einhangstreifen überlappen lose um

20 bis 30 mm. Die Befestigung auf der

Holzschalung erfolgt mit gerillten

Edelstahlnägeln, 2,8 x 25 mm, oder

Edelstahlschrauben 4 x 25 mm,

versetzt im Abstand von ca. 100 mm.

Die aufgehenden Wandscharen werden am

oberen Abschluss 20 - 30 mm nach außen

vorgekantet.

In diese Vorkantung werden die Einhang-

streifen sowie die oberen Doppelstehfalz-

Scharen eingehängt.

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

01.05.0300 	Fassadenaußenecke

Fassadenaußenecken aus FALZONAL®

liefern und montieren.

Beide Endfalze der ankommenden Fassaden-

innenecke werden auf halben Außenwinkel

gekantet und verfalzt.

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

01.05.0310 	Fassadeninnenecke

Fassadeninnenecken aus FALZONAL®

liefern und montieren.

Beide Endfalze der ankommenden Fassaden-

innenecke werden auf halben Außenwinkel

gekantet und verfalzt.

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

01.05.0320 	Einhangbleche im Bereich Fassadentraufe

Liefern und Montieren von Einhangblechen

im Bereich der Fassadentraufe und des

oberen Fensterabschlusses aus FALZONAL®.

Blechdicke:	0,7	mm

Zuschnitt:	_____	mm

Abkantungen	_____	Stück/m

Länge:	_____	mm

Die Einhangbleche überlappen lose um

20 bis 30 mm. Befestigung auf der Holz-

schalung der Wand mit gerillten Edel-

stahlnägeln, 2,5 x 25 mm, oder mit

Edelstahlschrauben 4 x 25 mm, versetzt

im Abstand von ca. 100 mm.

Die nach unten ankommenden Wandschare

werden in das Einhangblech eingehängt.

Zusätzliche Lochbleche aus Aluminium

anbringen.

Blechdicke:	0,7	mm

Zuschnitt:	_____	mm

Abkantungen	_____	Stück/m

Länge:	_____	mm

Die Lochbleche sind auf der Holzschalung

(Wand-Unterkonstruktion) zu befestigen -

Abstand im Stoßbereich mind. 3 - 4 mm,

oder lose überlappend 20 - 30 mm.

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

01.05.0330 	Fensterleibungen, seitlich

Seitliche Fensterleibungen aus FALZONAL®

Farbaluminium in Falzqualität liefern und montieren.

Blechdicke: 	0,7	mm

Zuschnitt:	_____	mm

Abkantungen:	_____	Stück/m

Länge:	_____	mm

Laibungstiefe:	_____	mm

Anschlußprofil:

Blechdicke: 	0,7	mm

Zuschnitt:	_____	mm

Abkantungen:	_____	Stück/m

Länge:	_____	mm

Die Fensterleibungen sind mit den

Wandscharen zu verfalzen und im Bereich

der Fenster mit einem Anschlussprofil

und eventuell zusätzlichen Dichtungs-

elementen zu befestigen.

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

01.05.0340 	Fensterbänke

Fensterbänken aus FALZONAL®

liefern und montieren

Fensterbänke:

Blechdicke: 	0,7	mm

Zuschnitt:	_____	mm

Abkantungen:	_____	Stück/m

Länge:	_____	mm

Die Fensterbankabdeckung wird mit seitl.

Aufkantung zur Fensterlaibung und oberer

Kantung zum Fensterprofil eingehängt und

gedichtet. Im Bereich der Tropfkante

sind Einhangstreifen auf der Fenster-

bohle zu befestigen.

Alle Anschlüsse sind in Falztechnik

auszuführen.

Einhangstreifen:

Blechdicke:	1,0 - 1,5	mm

Zuschnitt:	 _____	mm

Abkantungen:	_____	Stück/m

Länge:	_____	mm

Die Fensterbank-Tropfkante wird unter

die Einhangstreifen eingehängt. Unter

die Fensterb. ist eine Schallschutzfolie

zu montieren.

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

01.05.0350 	Einhangstreifen für Wandscharen

Einhangstreifen für Wandscharen

als Abschluss an Beton, Mauerwerk,

Putzträger usw. aus FALZONAL®

liefern und montieren.

Blechdicke: 	0,7	mm

Zuschnitt:	_____	mm

Abkantungen:	_____	Stück/m

Länge:	_____	mm

Die Einhangstreifen werden 20 bis 30 mm

überlappend verlegt und auf der Holz-

schalung mit gerillten Edelstahlnägeln,

2,8 x 25 mm, oder Edelstahlschrauben,

4 x 25 mm, versetzt im Abstand von ca.

100 mm befestigt.

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

01.05.0360 	Trennschicht für senkrechte Wandbereiche

Liefern und Montieren einer horizontalen

Trennschicht zwischen Metalleindeckung

und bauseitig vorhandener Rauhspundscha-

lung, mind. 24 mm, als Schutz gegen al-

kalische, kupfer- und salzhaltige Holz-

schutzmittel sowie zur Verbesserung der

Gleitfähigkeit und des Schallschutzes.

Bestehend aus:

Stoßüberdeckung der Nähte 80-100 mm.

Die Stöße sind mit angerillten Edelstahl- Breitkopfstiften 3/28mm gleitfähig

zu befestigen.

0,000 m² 	EP ..............     GP ..............

01.05.0370 	Innenliegende Rinne mit Sicherheitsrinne

Innenliegenden Rinne aus FALZONAL® mit

Sicherheitsrinne liefern und montieren

Blechdicke:	0,7	mm

Zuschnitt:	_____	mm

Abkantungen	_____	Stück/m

Länge:	_____	mm

0,000 m 	EP ..............     GP ..............

01.05.0380 	Regiestunden Facharbeiter

Regiestunden Facharbeiter

0,000 Std 	EP ..............     GP ..............

01.05.0390 	Regiestunden Hilfsarbeiter

Regiestunden Hilfsarbeiter

0,000 Std 	EP ..............     GP ..............

----------------------------------------------------------------------------------

Gesamt	..............

MWSt.(19  %)	..............

inkl. MWSt.	..............

Leistungsverzeichnis   2007    PREFA AUSSCHREIBUNG

----------------------------------------------------------------------------------

01    LV    PREFA Dacheindeckung

----------------------------------------------------------------------------------

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

01.05 	FALZONAL 	..............

----------------------------------------------------------------------------------

Gesamt	..............

MWSt.(19 %)	..............

inkl. MWSt.	..............